TK 501

Одноголовочный сварочный станок для ПВХ

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# CОДЕРЖАНИЕ

# 1. Общие сведения

1.1. Предисловие

1.2. Информация о производителе

# 2. Описание механизма и назначение его использования

# 2.1. Описание механизма

2.2. Технические особенности

2.3. Общие размеры

2.4. Перечень деталей и технические рисунки

# 3. Безопасность

3.1. Информация о безопасности

3.2. Техника безопасности

3.3. Информация об общей безопасности

4. Транспортировка механизма

5. Установка механизма

5.1. Подготовка

5.2. Безопасное подключение механизма к источнику питания

5.2.1 Электрическое подключение

5.2.2 Настройка давления воздуха

6. Информация о безопасности механизма

7. Принцип действия

7.1. Общая рабочая информация

7.2. Кнопки и дисплеи на механизме

7.3. Операция сварки

8. Техническое обслуживание, сервис и ремонт

8.1. Текущие проверки, техническое обслуживание и начало работы

8.2. Замена и чистка тефлона

8.3. Техническое обслуживание в конце рабочего дня

9. Руководство по выявлению неполадок

10. Электрические и пневматические компоненты

11. Гарантия

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство по эксплуатации, предоставленное производителем, содержит необходимую информацию о деталях механизма. Каждому пользователю рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и приводить механизм в действие после основательного ее изучения.

Безопасное и эффективное использование машины в течение длительного времени зависит от того, насколько хорошо вы изучили и выполняете изложенные правила по эксплуатации механизма. Технические рисунки и детали могут служить руководством к работе для пользователя.

1.2.  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

*В случае какой-либо технической неполадки, пожалуйста, свяжитесь с дилером YILMAZ компанией или главным офисом по выше указанным телефону, факсу, электронной почте.

*На передней части механизма имеются специальные технические ярлыки с описанием модели.

*На ярлыке указаны регистрационный ( серийный) номер механизма и год его выпуска.

Средний срок работы машины – 10 лет. Жалобы или информацию обо всех видах поломок, касающихся машины сообщайте в устной или письменной форме по адресу нашего тех. сервиса, указанному ниже.

АДРЕС НАШЕГО ЦЕНТРА САНКЦИОНИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ;

Район Чамлык, бульвар Тургут Озал,  No 229  ТАШДЕЛЕН / УМРАНИЕ – г. СТАМБУЛ

Тел.   : 0216 312 28 28  п/я.

Факс : 0216 484 42 88

Электронный адрес : service@yilmazmachine.com.tr

: yilmaz@yilmazmachine.com.tr

Интернет сайт          : www.yilmazmachine.com

2. ОПИСАНИЕ СТАНКА И НАЗНАЧЕНИЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА

- Механизм предназначен для сваривания ПВХ профилей.

- Возможна установка зажима и давления сварки соответственно типу профиля.

- Оборудован таймером для отсчета времени плавки и сварки.

- Возможна сварка под углами 300 – 1800. Профили фиксируются один за другим при помощи ножной педали.

- После фиксации профилей, сварка выполняется автоматически.

- Термостат электронный и может быть настроен в диапазоне температур 00-2600 C.

Пожалуйста, согласуйте нижеприведенную информацию в своих записях относительно механизма с производителем или YILMAZ дилером.

Всякий раз, когда вы устанавливаете письменный контакт с производителем или торговым агентом по поводу механизма, указывайте следующую информацию, чтобы упростить работу:

*Модель механизма			TK 501

*Регистрационный номер механизма	__________

*Напряжение и частота 			________________

*Имя дилера, где был куплен механизм	________________

*Дата покупки				________________

*Описание повреждений механизма		________________

*Средний дневной рабочий период		________________

2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ :

  - ЩИЕ РАЗМЕРЫ

  - ЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

РИСУНОК-1

| NO | КОД | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 143-126 | ШТИФТ КОРПУСА ПОРШНЯ | 4 |
| 3 | 141-234 | НОЖКА ЗАЖИМА | 2 |
| 4 | 145-035 | ЛЕВЫЙ СТОЛ | 1 |
| 6 | 111-156 | ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ ЗАЖИМА | 2 |
| 12 | 242-005 | ПОРШЕНЬ PAG Y 80x90 | 2 |
| 13 | 112-080 | ЛЕВЫЙ КВАДРАТНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ УГОЛЬНИК | 2 |
| 30 | 147-001 | ПОДДЕРЖ.ПРОФИЛЬ | 2 |
| 42 | 191-003 | 6201 ПОДШИПНИК | 1 |
| 44 | 550-025 | PIN ЦИЛИНДР | 2 |
| 51 | 111-158 | ПЛАСТИНА СОПРОТИВЛЕНИЯ | 1 |
| 55 | 242-022 | ПОРШЕНЬ PMY 50x25 | 1 |
| 57 | 111-161 | КОРПУС НАГРЕВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ | 1 |
| 58 | 143-027 | ШТИФТ КОРПУСА НАГРЕВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ | 2 |
| 61 | 212-002 | СТАНИНА | 1 |
| 63 | 242-019 | ПОРШЕНЬ PMY 40x170 | 1 |
| 64 | 242-018 | ПОРШЕНЬ PMY 32x50 | 1 |
| 66 | 145-033 | ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА | 1 |
| 67 | 141-232 | ШТИФТ ВИЛКИ | 1 |
| 68 | 111-155 | КОРПУС ЗАЩИТНОГО КРЕПЛЕНИЯ | 1 |
| 71 | 141-050 | M16x55 БОЛТ НАСТРОЙКИ НОЖКИ | 2 |
| 73 | 211-018 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 1 |
| 75 | 550-010 | РУЧКА | 2 |

РИСУНОК 2

| NO. | КОД | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО | NO. | КОД | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 145-039 | БОЛТ НАСТРОЙКИ СТОЛА | 2 | 59 | 145-037 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА КОРПУСА НАГРЕВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ | 1 |
| 2 | 143-026 | ШТИФТ КОРПУСА ПОРШНЯ | 4 | 63 | 242-019 | ПОРШЕНЬ PMY 40x170 | 1 |
| 3 | 141-234 | НОЖКА ЗАЖИМА | 2 | 64 | 242-018 | ПОРШЕНЬ PMY 32x50 | 1 |
| 4 | 145-035 | ЛЕВЫЙ СТОЛ | 1 | 65 | 145-034 | ПЛАСТИНА ПОРШНЯ ЗАЩИТЫ | 1 |
| 6 | 111-156 | ПОДДЕРЖКА ЗАЖИМА | 2 | 66 | 145-033 | ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА | 1 |
| 7 | 111-162 | КОРПУС ШТИФТА СТОЛА | 4 | 67 | 141-232 | ШТИФТ ВИЛКИ | 1 |
| 8 | 111-159 | КОРПУС ШТИФТА СТОЛА | 2 | 68 | 111-155 | КОРПУС ПОДШИПНИКА ЗАЩИТЫ | 1 |
| 9 | 143-028 | ШТИФТ КОРПУСА СТОЛА | 2 | 70 | 176-004 | M12 БОЛТ | 1 |
| 12 | 242-005 | ПОРШЕНЬ PAG Y 80x90 | 2 |
| 13 | 112-080 | ЛЕВЫЙ КВАДРАТНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ УГОЛЬНИК | 2 |
| 15 | 145-035 | ПРАВЫЙ СТОЛ | 1 |
| 18 | 141-243 | ШАЙБА КОРПУСА ШТИФТА СТОЛА | 2 |
| 9 | 142-034 | ШАЙБА ТЕФЛОНА | 4 |
| 43 | 191-003 | 6201 ПОДШИПНИК | 2 |
| 44 | 550-025 | PIN ЦИЛИНДР | 2 |
| 45 | 111-157 | СОЕДИНЕНИЕ ПОРШНЯ | 2 |
| 48 | 111-154 | КОРПУС ДВИЖЕНИЯ | 1 |
| 51 | 111-158 | ПЛАСТИНА СОПРОТИВЛЕНИЯ | 1 |
| 54 | 111-160 | СОЕДИНЕНИЕ ПОРШНЯ СТОЛА | 1 |
| 55 | 242-022 | ПОРШЕНЬ PMY 50x25 | 1 |
| 57 | 111-161 | КОРПУС НАГРЕВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ | 1 |
| 58 | 143-027 | ШТИФТ КОРПУСА НАГРЕВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ | 2 |

3. БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1 ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Ниже приведены обозначения по безопасности, их нужно внимательно прочитать. Игнорирование их механиком может привести к поломке оборудования или к физическим ранениям.

Обозначение ВАЖНО указывает на необходимость быть внимательным и сократить ваши движения до определенных рамок, чтобы не пораниться.

Обозначение ВНИМАНИЕ! предупреждает вас о специфической опасности и должно быть прочитано внимательно. Игнорирование может привести к поломке оборудования.

ОСТОРОЖНО ОПАСНО

Это обозначение предупреждает вас о специфической опасности и должно быть прочитано внимательно. Если вы не примете его к сведению, вы можете повредить оборудование или даже пораниться.

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, прежде чем выполнять работы по техническому обслуживанию.

3.2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.2.1. Наше Оборудование произведено согласно директивам безопасности Европейского Совета (нормы  60204-1 и 292-2), которые относятся к национальным и международным директивам безопасности.

3.2.2. 2 Задача работодателя – предупредить рабочих о возможности риска на предприятии, обучить их технике безопасности,  предоставить необходимое безопасное оборудование и  приборы безопасности для механика.

3.2.3. Перед началом работы с оборудованием, пользователю следует проверить аппарат, изучить все его детали.

3.2.4 . С оборудованием должны работать только те рабочие, которые ознакомились с содержанием руководства по эксплуатации.

3.2.5. Все директивы, рекомендации и общие правила безопасности, содержащиеся в руководстве, должны быть полностью рассмотрены. Механизм не может быть использован для каких-либо других целей, кроме тех, что указаны в руководстве. В противном случае, производитель не несет никакой ответственности за повреждения или ранения. А такие обстоятельства приведут к истечению срока гарантии.

4. БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МЕХАНИЗМА

* Транспортировка должна выполняться только квалифицированным персоналом.

Механизм следует перемещать путем поднятия его соответствующим оборудованием ( не касаясь земли во время перемещения ).

* Транспортировку механизма следует выполнять только квалифицированному персоналу.

4.1.  Механизм следует перемещать, поднимая его с помощью специального оборудования, (не касаясь им поверхности земли во время транспортировки).

4.2. Механизм доставляют в нейлоновой упаковке и в деревянном ящике. Тип упаковки может быть изменен

по желанию покупателя.

4.3. Показания веса и общих размеров смотрите в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.

5. УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА

Механизм должен быть размещен не ближе, чем на 50 см от задней стены. На задней стороне механизма вы найдете соединительную трубку для всасывания опилок и электрическую розетку.

5.1. ПОДГОТОВКА

Перед электрическим подключением механизма и началом работы снимите все болты и соединения стопора, которые используются для фиксации движущихся деталей.

5.2. БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

5.2.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.2.1. Используйте розетки питания только в соответствии с Директивами Безопасности Совета Европы.

5.2.2. Проверьте величину тока источника питания перед запуском механизма.

5.2.2 НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Для правильной работы пневматической системы давление воздуха должно быть 7-8 Бар.  Не работайте с механизмом, если давление воздуха ниже 6 Бар.  Для того, чтобы проверять и настраивать давление воздуха, смотрите показания манометра. (Смотрите Рисунок 3).

5.2.2.1Сдвиньте кнопку настройки кондиционера вверх.

5.2.2.2 Поворачивание кнопки регулирования по часовой стрелке увеличит давление. Поворачивание кнопки регулирования против часовой стрелки уменьшит давление.

5.2.2.3 Как только вы увидели на манометре показания  7-8 Бар, сдвиньте кнопку настройки кондиционера вниз и зафиксируйте ее в этом положении.

5.2.2.4 Отсек кондиционера собирает воду в системе воздуха в специальный сосуд для того, чтобы предотвратить повреждение компонентов пневматической системы. Выпускайте эту воду периодически (в конце рабочего дня), нажимая кнопку под кондиционером.

5.2.2.5 Производитель рекомендует использовать следующие масла для кондиционера: TELLLUS C 10 / BP ENERGOL HLP 10/ MOBIL DTE LIGHT / PETROL OFISI SPINDURA 10.

РИСУНОК 3

6. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ МЕХАНИЗМА

6.1. Не разрешается работать с механизмом, если смещена защитная крышка и другое защитное оборудование.

6.2  Ваш механизм работает при 230В 50 Гц.  Электрическую установку вашего механизма должен выполнять только квалифицированный электрик.

6.3 Подъем, установку, электрическое и техническое обслуживание должны выполнять только квалифицированные рабочие.

6.4 Текущее техническое обслуживание и плановое обслуживание должны выполнять квалифицированные работники после отключения механизма и отсоединения от подачи воздуха.

6.5  Перед началом работы убедитесь, что механизм чист, проверен и налажен.

6.6 Регулярно проверяйте устройства безопасности, шнур питания и подвижные детали. Не включайте механизм, пока не замените поврежденные устройства безопасности или неисправные детали.

6.7. Если вы хотите приостановить по каким-либо причинам операцию сваривания металлопластмассового  профиля, нажмите кнопку аварийного выключения.

6.8. Держите инородные материалы вдали от рабочего места механизма и от его подвижных деталей.

6.9. Так как механизм оснащен ножной педалью, вам не нужно использовать руки во время операции сваривания. Держите их на расстоянии от поршня во время операции.

Информация по безопасности механизма была изложена выше. Для того, чтобы предупредить физическое ранение или поломку оборудования, пожалуйста прочитайте внимательно информацию по безопасности и храните руководство всегда под рукой.

7. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

7.1 ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Механизм TK 501 с автоматическим приводом и одной головкой предназначен для соединения углов ПВХ

профилей при помощи операции сваривания. Не используйте механизм в других целях.

7.2 КНОПКИ И ДИСПЛЕИ НА МЕХАНИЗМЕ

РИСУНОК 4

Дисплей температуры: необходим для того, чтобы настроить температуру сваривания, которая

накаляетисваривает ПВХ профили, в диапазоне 0 - 260 C. Температура заранее установлена фабрикой

производителем до 245 C. Чтобы изменить эту величину, нажмите “Установка”. Установленная величина

мигнет на экране. Введите новую величину температуры, используя стрелки на экране. Нажмите

“Установка” снова, чтобы сохранить введенную величину.

Предостережение: Не касайтесь (PRG) кнопки, расположенной рядом с кнопкой “Установка”. Она была настроена Фабрикой-производителем.

Кнопка аварийного выключения: Когда нажата кнопка аварийного выключения, все пневматические, электрические компоненты механизма возвращаются в свое исходное положение.

Кнопка старта: Используется для начала операции сварки.

Настройка давления сварки: Используется для настройки давления сварки ПВХ профилей. Величина давления, настроенная фабрикой-производителем, 6 Бар. Если вы хотите поменять эту величину, поверните переключатель вправо или влево соответственно для увеличения или уменьшения давления. Чтобы зафиксировать эту величину, опустите внешнюю рамку переключателя вниз.

Дисплей давления сварки: Он показывает давление сварки в Барах.

Настройка давления зажима: Настраивает силу давления зажимов, которые зажимают ПВХ профили во время сварки. Его величина  4 Бар. Установка этого давления выполняется так же, как и настройка давления сварки.

Дисплей давления зажима: Он показывает силу давления зажима в Барах.

Дисплей времени нагревания: Настраивает время для использования установленной температуры. Время можно установить в диапазоне 0-30 сек. Изначально оно установлено на 20 сек.

Дисплей времени сварки: Используется для настройки времени сварки металлопластмассовых профилей. Это время может быть установлено в диапазоне 0 - 30 сек.  Изначально оно установлено на 25 сек.

Кнопка технического обслуживания: Используется для очистки и замены тефлонового покрытия нагревающей пластины. Она поднимает нагревающую пластину и удерживает ее в этом положении для того, чтобы очистить или заменить тефлоновое покрытие. Тефлоновое покрытие протирается сухой материей.

Ножная педаль: Если нажать на ножную педаль раз, направляющий угольник опускается вниз. Металлопластмассовый профиль располагают на правом столе и прижимают его к направляющему угольнику. После нажатия педали второй раз, поршень зажима над правым столом опускается и фиксирует профиль. После нажатия педали третий раз, поршень зажима над левым столом опускается и фиксирует профиль на левом столе.

7.3. ОПЕРАЦИЯ СВАРИВАНИЯ

7.3.1. Убедитесь, что электрическое и пневматическое соединения выполнены правильно.

7.3.2. Нажмите кнопку запуска системы (Рисунок 4).

7.3.3. Поместите первый ПВХ профиль на правый стол (Рисунок 2, No. 15). Нажмите ножную педаль, направляющий угольник опустится  (Рисунок 1, No. 66).

7.3.4. Прижмите профиль к направляющему угольнику. Нажмите педаль снова и профиль зафиксируется.

7.3.5 Поместите второй профиль на левый стол (Рисунок 2, No. 4) и прижмите его к другой стороне направляющего угольника. Снова нажмите на ножную педаль, чтобы зафиксировать профиль при помощи поршня зажима. Оставшаяся операция выполнится автоматически с учетом установленной температуры и периода времени.

ЗАМЕТКА: Никогда не помещайте свои руки под поршни во время операции сваривания.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и  ОЧИСТКА

8.1. ТЕКУЩИЕ ПРОВЕРКИ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1.1 . Убедитесь, что стол и все детали чистые и сухие. Удалите смазку со стола и протрите его.

8.1.2 Очистите поверхность механизма.

8.1.3  Проверьте напряжение системы напряжения воздуха.

8.1.4  Проверьте фильтры давления воздуха и уровень масла в кондиционере. Наполните его, если уровень масла низкий. (смотрите Рисунок 3).

8.2. ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ТЕФЛОНОВОЙ КРЫШКИ НАГРЕВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ

8.2.1 Для того, чтобы почистить тефлоновую крышку, нажмите кнопку Технического обслуживания (Рисунок 4). Нагревающая пластина (Рисунок 1,No. 51) поднимется вверх.

8.2.2 . Используйте сухую материю для очистки тефлона.

8.2.3. Чтобы заменить тефлоновую крышку, снимите тонкие пластины с обеих сторон нагревающей пластины при помощи соответствующего ключа.

8.2.4.  Замените старый тефлон на новый и зафиксируйте его, прикрепив к нему тонкие пластины.

8.3. . СЛУЖЕБНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В  КОНЦЕ  РАБОЧЕГО ДНЯ

8.3.1 Рассоедините электрические и пневматические контакты механизма.

8.3.2 Удалите все заусеницы, стружку и инородные материалы с поверхностей механизма.

8.3.3 После чистки стола протрите его насухо материалом (не используйте те материалы для чистки механизма, которые могут вызвать повреждение его краски).

Прежде, чем начать выполнение этих действий, отключите механизм и рассоедините соединения давления воздуха.

9. РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПОЛАДОК

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Пластина сопротивления не нагревается Термоэлемент не работает | Механизм не подключен к источнику питания. Смещен соединяющий провод термоэлемента. Необходимо настроить дисплей температуры. | Проверьте плавкий предохранитель, вилку и розетку. Соедините провод термоэлемента. Проверьте настройку дисплея температуры (245˚). |
| Нагревающая пластина не движется. | Давление воздуха слишком низкое. | Проверьте подключение воздушного шланга к механизму. Настройте давление воздуха на кондиционере. |
| Механизм не выполняет процесс сварки или этот процесс нечеткий. | Профили выпилили под разными углами. Тефлон грязный или порван. | Проверьте углы концов профиля. Возможно пильный диск нуждается в заточке. Тефлон нужно почистить или заменить. |
| Если эти рекомендации не решают проблему, пожалуйста свяжитесь с технической службой. |

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ и ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

10.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

| 161-011 | ПЛАСТИНА СОПРОТИВЛЕНИЯ | 1 |
| --- | --- | --- |
| 164-010 | 3*1 TTR ЭЛЕКТРОШНУР | 3 |
| 164-015 | ПЕЧАТНАЯ ВИЛКА 3*1 | 1 |
| 164-017 | СИЛИКОНОВЫЙ ЭЛЕКТРОШНУР 2.5мм КРАСНЫЙ | 1.7 |
| 164-018 | СИЛИКОНОВЫЙ ЭЛЕКТРОШНУР 2.5мм ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | 3.4 |
| 165-005 | UY3010 (1мм) ПРОВОД ЭЛЕКТРОШНУРА | 3 |
| 165-038 | ФАРФОРОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ | 1 |
| 165-045 | NO:2 СПИРАЛЬ ПАНЕЛИ (ТОЛСТАЯ) | 1 |
| 165-049 | ЗАЗЕМЛЕННАЯ НОЖКА | 1 |
| 165-058 | ОДНОФАЗНАЯ ВИЛКА | 1 |
| 165-100 | СТАЛЬНАЯ СПИРАЛЬ (11мм) | 0.5 |

10.2 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

| 242-005 | ПОРШЕНЬ PAG AY 80*90 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 242-008 | ВИЛКА ПОРШНЯ 32*50 | 1 |
| 242-010 | ПОРШЕНЬ EB 50 | 1 |
| 242-011 | ПОРШЕНЬ EYB 32*50 | 1 |
| 242-018 | ПОРШЕНЬ PMY 32*50 | 1 |
| 242-019 | ПОРШЕНЬ PMY 40*170 | 1 |
| 242-022 | ПОРШЕНЬ PMY 50*25 | 1 |
| 242-031 | БОЛТ КОНЦА ШТИФТА 50 мм | 1 |
| 244-011 | O-КОЛЬЦО 28*2 | 4 |

11.1  ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

АДРЕС КОМПАНИИ                   : YILMAZ PVC ve ALÜMİNYUM İŞLEME MAKİNELERİ  SAN. TİC.LTD. 				    ŞTİ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ                      : ÇAMLIK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:229

TAŞDELEN/ÜMRANİYE İSTANBUL-TÜRKİYE

ТЕЛЕФОН                                     : 0216 484.42.80 (PBX)

ТЕЛЕФАКС                                  : 0216 484.42.82

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ               :

ИНФО О ТИПЕ

МЕХАНИЗМА                                               :	Одноголовочный сварочный станок для ПВХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                         : 		YILMAZ

МОДЕЛЬ                                           : 		TK 501

ЯРЛЫК и РЕГИСТРАЦИОННЫЙ No.                  :______

ДАТА и  МЕСТО доставки :			_________

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК                  :  		1 ГОД

МАКС. СРОК РЕМОНТА                : 		30 РАБОЧИХ ДНЕЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИЛЕР

ИМЯ:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН                                         :

ТЕЛЕФАКС                                         :

ДАТА-ПОДПИСЬ-ПЕЧАТЬ

1. Гарантийный период- 1 год с даты доставки механизма.

2. Все детали механизма имеют гарантию нашей компании. Исключение- быстроизнашивающийся инструмент (фрезы, диски и т.д.)

3. Если происходит повреждение механизма во время гарантийного срока, он продлевается на период ремонта механизма. Период ремонта – макс. 30 рабочих дней. Этот период начинается с даты сообщения о повреждении сервисной станции, уполномоченному дилеру, представителю, агенту, импортеру или производителю. Если дефект не устранен в течение 15 рабочих дней, производитель или импортер должен доставить потребителю аналогичный механизм до срока, пока закончится ремонт.

4. Если повреждение произошло из-за материала, работы персонала или по причине ошибки в сборке, то ремонт будет выполняться бесплатно.

5. Потребитель может потребовать заменить механизм, или вернуть уплаченные деньги или скидку соответственно поломке, если

-такая же поломка произойдет больше, чем два раза за гарантийный период после даты доставки, или при наличии четырех поломок в течение гарантийного срока, или если общее количество поломок превышает шесть дефектов и делает механизм непригодным,

-период ремонта механизма продлевается,

- это подтверждается отчетом сервисной станции, дилера, представителя, агента, импортера или производителя о том, что механизм ремонту не подлежит.

6.Дефекты по причине неправильного использования механизма, т.е. не по правилам руководства эксплуатации, исключаются из гарантийных условий.

7.По любому вопросу гарантийного сертификата потребитель может связаться с Генеральным Директоратом Министерства Промышленности и Торговли по правам защиты потребителя.

# Text boxes

ВАЖНО

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО

ВАЖНО

ВАЖНО

КНОПКА НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ

МАНОМЕТР

ХРАНИЛИЩЕ МАСЛА

I

ОСВОБОЖДАЮЩИЙ БОЛТ ВЫПУСКА ВОДЫ

КРАН ПОПОЛНЕНИЯ МАСЛА

I

ВАЖНО

Дисплей давления сварки

Дисплей давления зажима

Дисплей температуры

Кнопка технического обслуживания

Настройка времени нагревания

Настройка времени сварки

Кнопка аварийного выключения

Кнопка запуска системы

Настройка давления зажима

Настройка давления сварки

Turgut Özal Bulvarı No 229 Taşdelen 34788

Ümraniye  /  ISTANBUL - TÜRKİYE

Tel :   0090 216 312 28 28 Pbx

Fax : 0090 0216 484 42 88

e-mail    yilmaz@yilmazmachine.com.tr

web        http://www.yilmazmachine.com.tr